## Slide 1: Giới thiệu hệ thống mang vác, Hoạt động, Quản lý & quá trình bảo trì cơ bản cho nhân viên kỹ thuật
Empowering thru’ Innovation
23 August 2016

## Slide 2: Nội dung
Chương 1– Giới thiệu hệ thống mang vác
  Chương 2 – Giới thiệu về hệ thống Manpack Sub
Chương 3 – Chức năng cơ bản của hệ thống Manpack Sub
Chương 4 – Tổng quan về giao diện cho hệ thống mang vác và chức năng của chúng
Chương 5 – Xem xét tính an toàn
Chương 6 – Qui trình lắp ghép và tháo rời hệ thống mang vác
Chương 7 – Giới thiệuv ề quá trình hoạt động của hệ thống mang vác
Chương 8 - Thực hành bảo dưỡng
Chương 9 - Cách ly sự cố và khắc phục sự cố cơ bản
Chương 10 - Q & A
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 2

## Slide 3: Chương 1 – Giới thiệu hệ thống mang vác
Thiết bị đầu cuối Agilis Manpack VSAT được chế tạo theo sự đặt hàng riêng cho triển khai nhanh trong môi trường khắc nghiệt để cung cấp thông tin liên lạc đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng:
Thông tin liên lạc Quân sự an toàn
Đầu tiên phát quảng bá trên màn hình
Các dịch vụ khẩn cấp
Các hoạt động đặc biệt
Cứu nạn thảm họa
Ngành khai mỏ

## Slide 4
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Các đặc tính chính
An ten parabôn hiệu suất cao
  Cực kỳ nhỏ gọn và bền chắc
Tối ưu hóa kích thước, trọng lượng và công suất
Tích hợp bên trong bộ lọc chặn phát Tx
Lựa chọn đầu vào GPS (bên trong hoặc bên ngoài)
La bàn tích hợp bên trong
Hỗ trợ nguồn DC bên ngoài
Bao bì nhỏ gọn cho dễ dàng vận chuyển
Tuân thủ MIL-STD-810F & chịu mọi thời tiết IP65
Tùy chọn nạp pin bằng tay trên hiện trường
Phần cứngV oIP tí ch hợp bên trong
Tích hợp màn hình cảm ứng LCD
Khe cắm mã hóa

## Slide 5
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Chương 2 – Giới thiệu hệ thống phụ mang vác
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 5
Top Housing & Antenna
Feed Arm
Bottom Housing
Tripod
LNB
BUC

## Slide 6
FEED HORN
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 6
TRF
LNB
OMT
BUC
POL LOCK KNOB
STOW / DEPLOY KNOB

## Slide 7
COMPASS
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 7
BUBBLE LEVELLER
ON/OFF SWITCH
LCD TOUCHSCREEN

## Slide 8
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 8

## Slide 9: Chương 3 – Chức năng cơ bản hệ thống phụ mang vác
Feed Horn (loa tiếp sóng)
Dùng để truyền tải sóng vô tuyến giữa máy phát và/hoặc máy thu và bộ phản xạ parabôn.
OMT
Điều khiển hoặc để kết hợp hoặc tách hai đường tín hiệu sóng cực ngắn trực giao phân cực.
Bộ phản xạ
Thiết bị phản xạ sóng điệnt từ

## Slide 10
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 9
7W Ku-BUC
Ku-BUC chấp nhận đầu vào băng L từ modem chuyển và biến đổi lên băng Ku để truyền phát.
Low Noise Block (LNB)
LNB thiết bị đầu cuối mang vác được gắn trên feed. Các tín hiệu tần số băng rộng được đưa vào LNB sau đó khuếch đại và chuyển đổi các tín hiệu này để giảm thiểu tổn hao. LNB được thiết kế riêng cho phần thu các trạm mặt đất và các ứng dụng khác.

## Slide 11
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Chương 4 – Tổng quan về giao diện cho hệ thống mang vác và chức năng của chúng
Khối trên Manpack (LEDs)
T Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential

## Slide 12
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 12

## Slide 13: Khối trên Manpack (Các đầu nối dây)

## Slide 15: Phần dưới Manpack (Phía trước)

## Slide 18: Chân cắm ra ngoài cho Ext DC & Console

## Slide 19: Phần dưới Manpack (Phía sau)

## Slide 21: Chương 5 – Xem xét tính an toàn
Phòng ngừa an toàn
Như bất kỳ trường hợp hỏa hoạn xảy ra, sử dụng bình chữa cháy được để ở vị trí đã biết để kìm chế và kiểm soát lửa .
Như trong trường hợp tai nạn nhỏ, lấy hộp thuốc cấp cứu (First Aid Safety Box) và thực hiện các bước cần thiết cứu người bị nạn .
Lưu ý rằng bình các chữa cháy và hộp thuốc cấp cứu ký hiệu là BFE.

## Slide 22: Phòng ngừa tai nạn
Đảm bảo lắp ráp chính xác của tất cả các thành phần dẫn sóng.
Không bao giờ mở thiết bị mà không đúng tải. Kiểm tra tất cả các thành phần bị sự cố.
Hoạt động màn hình cho thực hành xử lý an toàn.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 22

## Slide 23: Chương 6 – Qui trình lắp ghép và tháo rời hệ thống mang vác Bước 1: Mở khóa và mở khóa kéo ba lô
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 23

## Slide 24: Bước 2: Lấy chân chống Tripod ra từ ba lô
TRIPOD
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 24

## Slide 25: Bước 3: Mở rộng chân chống Tripod và đặt chân xuống mặt đất. Vặn nút trên mỗi chân để điều chỉnh chiều cao của chân.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
LEG EXTENDER KNOB

## Slide 26: Bước 4: Lấy ra khối dưới thiết bị mang vác từ ba lô
BOTTOM HOUSING
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 26

## Slide 27: Bước 5: Cố định tiếp hợp chân đỡ Tripod vào khe của Khối dưới mang vác
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)

## Slide 28: Bước 6: Lấy ra khối trên của thiết bị và 3 cánh anten từ ba lô
TOP HOUSING

## Slide 29
3pcs of Petals

## Slide 30: Bước 7: Cố định tấm cơ khí gắn khối trên và khối dưới bằng 4 con ốc
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 30

## Slide 31: Bước 8: Ấn nút góc ngẩng ( Elevation button) để triển khai khối trên trong chế độ góc ngẩng.

## Slide 32: Gắn Chốt khoá trên mặt phản xạ vào rãnh tay Feed.
Bước 9:

## Slide 33: Bước 10: Gắn các tấm phản xạ con vào mặt phản xạ bằng chốt. Theo thứ tự dưới đây.

## Slide 36: Bước 11:
Lật OMT từ xếp gọn tới vị trí được triển khai và
xiết chặt núm khóa.
Locking Knob

## Slide 37
Step 12:
Kết nối cáp với cổng được ký hiệu trên
Phần đế Thiết bị Mang vác.

## Slide 38: Bước 13: Mở ngăn khay đựng pin. Kết nối pin nằm trên khay pin như hình dưới. Đóng ngăn khay pin được thực hiện
Battery Connector
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 38

## Slide 39: Bước 14:
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 39
Ấn công tắc On/Off để cấp nguồn điện cho
Manpack.
On/Off Switch

## Slide 40: Bước 15: Để cấp nguồn cho Manpack sử dụng thiết bị nguồn AC-DC bên ngoài,thực hiện kết nối như hình dưới .
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 40
AC IN

## Slide 41
Bước 16:
Kết nối to cáp mạng LAN tới cổng phía
dưới để kết nối chuyển mạch nội bộ.

## Slide 42: Bước 17: Cho hoạt động,vui lòng kết nối cổng như hình dưới
Analog Phone
Tablet

## Slide 43: Bước 18: Qui trình tháo rời với đảo ngược của qui trình lắp ráp .
Bước 19: Hình vẽ dưới đây nêu bật vị trí của tất cả các bộ phận nhỏ bên trong 2 ba lô.
Ba lô 1 bao gồm khối trên, Pin, và khoảng không cất giữ Tripod.

## Slide 44
Ba lô 2 Lớp trên bao gồm máy phát điện quay tay, AC/DC PSU, máy tính bảng và ngăn bộ sạc pin dòng cao

## Slide 45
Ba lô 2 Lớp giữa gồm khối trên Manpack

## Slide 46
Ba lô 2 Lớp dưới bao gồm các tấm an ten

## Slide 47
Chương 7 – Giới thiệu quy trình hoạt động của hệ thống Manpack
Chương này minh họa cho việc triển khai Manpack điển hình và trình tự hoạt động cho Manpack.

## Slide 48
Thiết bị đầu cuối Manpack Agilis phải được cấu hình trước khi triển khai trạm remote. Cấu hình trạm remote 1 lần phải được thực hiện trên mạng của bạn để thông tin liên lạc với thiết bị đầu cuối Manpack khi nó được triển khai. Các thủ tục để cấu hình Manpack trước khi triển khai bao gồm:
Cấu hình trang Hub
  iDirect Hub
Cấu hình trang Remote
  Modem iDirect Remote
  Cisco VG204
  MUX (LNB voltage & Tone)
  Bộ vi điều khiển
  Máy tính bảng

## Slide 49: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
Bạn cần phải thay đổi địa chỉ IP của laptop/máy tính bảng với cùng một mạng như modem X5 .
Để thay đổi kết nối vùng nội mạng:
  Trong Control Panel, nhấp chuột vào Network Sharing Center.
  Nhấp đúp vào Local Area Connection để hiển thị hộp thoại
Status.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 49

## Slide 50: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
c) Nhấp chuột vào Properties để hiển thị hộp thoại Properties.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 50

## Slide 51: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 51
d) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) vùng sáng rõ và nhấp vào Properties. Thuộc tính hộp thoại này hiện ra.

## Slide 52: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 52
e) Thay đổi địa chỉ IP, Subnet mask và Default gateway cho phù hợp. Nhấp OK để lưu thay đổi.

## Slide 53: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 53
Để xác nhận khả năng kết nối với modem X5 :
  Mở dấu nhắc lệnh trên máy PC nội vùng.
  Ping the Satellite Router bằng cách nhấn vào lệnh: ping <ip address>
  Xác minh rằng các gói tin trở về không bị lỗi.

## Slide 54: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 54
Để nâng cấp phần mềm và tải các gói tập tin, xin vui lòng làm theo các bước dưới đây.
  Khởi động iSite. iSite tự động phát hiện Router vệ tinh trong hiển thị cây iSite, như hình dưới.

## Slide 55
Cấu hình Manpack – Modem iDirect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 55
b) Nhấp phải chuột vào Satellite Router trong cây hiển thị iSite và lựa chọn Login. Login trong hộp thoại mở ra, cấu hình trước với địa chỉ IP của Satellite Router của bạn.

## Slide 56: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 56
Kiểu mặc định mật khẩu, “iDirect”. (trong vài trường hợp,
P@55w0rd! có thể là mật khẩu mặc định.)
Trong Login như phần của hộp thoại:
Chọn Admin.
Chọn kết nối an toàn hộp kiểm tra
Nhấp OK để đăng nhập vào Router vệ tinh.

## Slide 57: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 57
e) Nhấp phải vào Router vệ tinh trong hiển thị cây iSite và chọn
Download Package.

## Slide 58: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 58
f) Trong hộp thoại Download Package, nhấp vào nút Open để hiển thị hộp thoại Open.

## Slide 59: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 59
g) Điều hưởng các gói từ xa trên laptop của bạn. Bạn phải tải 2 gói về Router vệ inh của bạn: gói hỗ trợ bản Linux (BSP) và chính xác gói hình ảnh từ xa.
h) Nhấp đúp vào Linux Board Support Package (BSP) trong
Open dialog box để trở về hộp thoại Download Package.

## Slide 60: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 60
i) Trong hộp thoại Download Package , chọn các tùy chọn như hình bên dưới .
Don’t check versions
Download images only
Don’t reset

## Slide 61: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 61
Nhấp vào nút Start .
Đợi trong quá trình tải về. Quan sát phần Thông tin của hộp thoại Download Package cho đến khi từ Done được hiển thị.

## Slide 62: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 62
Nhấp vào nút Open trong hộp thoại Download Package
lần nữa.
Nhấp đúp vào gói hình ảnh từ xa trong hộp thoại Open
để trở về hộp thoại Download Package .
Trong hộp thoại Download Package, chọn các tùy chọn như hình trước đây:
Don’t check versions
Download images only
Don’t reset
Nhấp vào nút Start.
Đợi trong quá trình tải về. Quan sát phần Thông tin của hộp thoại Download Package cho đến khi từ Done được hiển thị.

## Slide 63: Cấu hình Manpack – Modem iDirect
l) Nhấp vào nút Open trong hộp thoại Download Package
lần nữa.
a) Nhấp đúp vào gói hình ảnh từ xa trong hộp thoại Open
để trở về hộp thoại Download Package.
m) Trong hộp thoại Download Package, chọn các tùy chọn như hình trước đây:
Don’t check versions
Download images only
Don’t reset
Nhấp vào nút Start.
Đợi trong quá trình tải về. Quan sát phần Thông tin của hộp thoại Download Package cho đến khi từ Done được hiển thị.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 63

## Slide 64: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
Để tải các tập tin tùy chọn, hãy làm theo các bước dưới đây .
  Trong iSite, nhấp phải chuột vào Router vệ tinh và chọn
Download Option from Disk.

## Slide 65: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
b) Trong hộp thoại Open, di chuyển tới thư mục trên laptop của bạn có chứa các tùy chọn tập tin từ xa.

## Slide 66: Cấu hình Manpack – Modem iDrect
Chọn các tập tin tùy chọn và nhấp vào nút Open.
Khi iSite hỏi xác nhận yêu cầu tải về, nhấp vào nút Yes .
e) Khi iSite thông báo tải thành công, nhấp vào nút Reset Now
Để thiết lập lại Router vệ tinh.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 66

## Slide 67: Cấu hình Manpack– Cisco VG204
Copy file cấu hình VG204 vào laptop. Nếu bạn sửa đổi tập tin cấu hình từ hệ thống hiện có, các thông số sau phải được sửa đổi
  Địa chỉ IP của giao diện
  Địa chỉ IP của Gatekeeper hoặc cổng vào thoại h323
  Cấu hình cổng FXS (0/0 tới 0/3)
  Cấu hình số điện thoại của cổng
  Địa chỉ IP của cổng Voice
Một khi bạn đã sửa đổi cấu hình, xin vui long lưu tập tin.
Console hoặc telnet tới VG204, sau khi chốt đăng nhập dưới đây: VG204> enable
VG204# config t
VG204(config)#

## Slide 68: Cấu hình Manpack – Cisco VG204
Sao chép tất cả cấu hình và dán vào VG204
(Kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào khi dán. Nếu lỗi, xin vui lòng đi đến bước 5, nếu không tiến hành bước 6 )
Nếu có lỗi xuất hiện, vui long kiểm tra các tập tin cấu hình, sửa nó và dán lại.
Lưu cấu hình vào bộ nhớ nhanh bằng cách nhập vào lệnh dưới đây:
VG204(config)# exit VG204# write

## Slide 69: Cấu hình Manpack – Cisco VG204
Nếu VG204 không được cấu hình cho tốc độ 10Mbps, vui long thực hiện các bước dưới đây:
  VG204> enable
  VG204# config t
  VG204(config)# int fa0/0
  VG204(config)# speed 10
  VG204(config)# exit
  VG204# write

## Slide 70: Cấu hình Manpack – MUX
Bạn thay đổi IP Address của laptop / tablet để cùng subnet như MUX board. Mặc định địa chỉ IP là 192.168.1.2
Để thay đổi kết nối nội vùng:
  Trong Control Panel, nhấp vào Network Sharing Center.
  Nhấp đúp Local Area Connection để hiển thị hộp thoại Status

## Slide 71: Cấu hình Manpack – MUX
c) Nhấp vào Properties để hiển thị hộp thoại Properties.

## Slide 72: Cấu hình Manpack – MUX
d) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) sáng rõ và nhấp vào Properties. Hộp thoại thuộc tính này hiện ra.

## Slide 73: Cấu hình Manpack – MUX
e) Thay đổi IP address, Subnet mask và mặc định cổng vào phù hợp. Nhấp OK để lưu các thay đổi.

## Slide 74: Cấu hình Manpack – MUX
Để thực hiện kết nối với MUX:
  Mở dấu nhắc lệnh trên PC tại chỗ.
  Ping Router vệ tinh bằng cách nhập vào lệnh sau command: ping <ip address>
  Xác nhận rằng các gói tin được trả về mà không bị lỗi.
Mở trình duyệt web trên laptop / tablet.Mã khóa trong IP Address cho MUX và nhấp Enter.
Nó sẽ nhắc người sử dụng về mã khóa tên người dùng và mật khẩu.
Username : admin Password : admin
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 74

## Slide 75: Cấu hình Manpack – MUX
5. Bạn sẽ tới trang web như hiện ở dưới. Cấu hình sau đây để thiết lập LNB cho phù hợp.
Band 1 – 13VDC + No Tone
10.70 – 10.95GHz (LO 9.75GHz)
Band 2 – 13VDC + 22kHz Tone
10.95 – 11.70GHz (LO 10.00GHz)
Band 3 – 18VDC + No Tone
11.70 – 12.25GHz (LO 10.75GHz)
Band 4 – 18VDC + 22kHz Tone
12.25 – 12.75GHz (LO 11.30GHz)

## Slide 76: Cấu hình Manpack – MUX
ON – Int Ref
OFF – Ext Ref (Modem)
To configure the MUX board IP Address
To turn On/Off DC from the MUX
To enable and disable the 22kHz tone
To select between 13V and 18V

## Slide 77: Triển khai hoạt động
1. Thực hiện các bước như hình dưới.
Analog Phone
Tablet

## Slide 78
Mở nguồn điện cho thiết bị.
Khởi dộng phần mềm iSite trên máy tính bảng.

## Slide 79: 4. Nhập đúng địa chỉ IP và Password cho modem. Địa chỉ IP và mật khẩu được biết từ nhà điều ành. Đăng nhập “Admin” và nhấp OK.

## Slide 80: 5. Trong cây hiển thị iSite, nhấp phải vào Remote và chọn Align Antenna Antenna Pointing. Lần lượt, nhấp vào icon trong thanh công cụ. Hộp thoại Antenna Pointing xuất hiện.

## Slide 81
Trên bảng Look Angle Calculator , các tham số kinh độ sẽ được nhập cho bạn trong Spacecraft Position. Nếu không, nhập giá trị kinh độ thích hợp cho vệ tinh mà bạn đang sử dụng. Chú ý tới góc nhìn.
Nhấp vào bảng Antenna Pointing.

## Slide 82: 8. Nhấp vào nút Start.
9. Một cảnh báo xuất hiện hỏi đã tháo cáp BUC TX. Nhấp OK.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 82

## Slide 83: 10. Nới lỏng nút Elevation Locking Knob. Ấn nút Elevation để điều chỉnh thô. Quay núm Elevation Fine Tuning để tinh chỉnh góc ngẩng.
Elevation Locking Knob
Elevation Fine Tuning Knob

## Slide 84
Elevation Button

## Slide 85: 11. Nới lỏng khóa Azimuth Locking Knob. Di chuyển mặt phản xạ để thực hiện điều chỉnh thô và tinh chỉnh.
Azimuth Locking Knob

## Slide 86: 12. Nới lỏng nút Polarization Locking Knob. Di chuyển Feed để điều chỉnh và khóa nó tại vị trí đó.
Polarization Locking Knob

## Slide 87: 13. Thực hiện tinh chỉnh chỉ hướng anten.Bạn sẽ thử khóa sóng mang xuống vào mạng của bạn, bằng cách quét anten ở góc phương vị và góc ngẩng để tìm kiếm giá trị trong phạm vi 12đến 24voltsDC.Đọc giá trị trong phạm vi hiển thị chỉ ra bạn đã khóa thành công chính xác vệ tinh .
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
age 87

## Slide 88
KHÔNG TÍN HIỆU

## Slide 89
PHÁT HIỆN TÍN HIỆU

## Slide 90
SÓNG MANG ĐƯỢC KHÓA
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 90

## Slide 91
ANTENNA ĐẠT ĐỈNH
Page 91

## Slide 92: 14. Điều chỉnh an ten cho đến khi giá trị cường độ tín hiệu lớn nhất
Systems)
Co-Confidential
Khi đã trỏ được vệ tinh, bạn có thể thoát khỏi phần mềm iSite.
Kết nối cáp BUC Tx và khởi động lại thiết bị Manpack .
Khi thiết bị Manpack được khởi động lại tất cả các đèn LED đều sáng, người dùng có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ trên Manpack như truyền hình hội nghi, dịch vụ gọi thoại và truyền tập tin.
Lưu ý rằng số lượng của các dịch vụ trên Manpack được dựa trên băng thông của mạng.
jST Electronics (Satcom & Sensor
Page 92

## Slide 93: Chương 8 – Thực hành bảo trì bảo dưỡng
Thực hành bảo trì giải thích về qui trình bảo trì mức O cho hệ thống Manpack.
BUC
Đảm bảo rằng BUC được gắn chắc vào thân chính anten Manpack do vậy không có dò RF.
Kiểm tra bụi của quạt và làm sạch nó thường xuyên.
Khi tháo BUC, hãy đảm bảo rằng vòng chống thấm chữ O được đặt trở lại trước khi gắn BUC.
Đảm bảo rằng cáp RF thật sự được xiết chặt và kiểm tra các hư hỏng trên đầu nối cáp RF.
Đảm bảo rằng không có rỉ sét trên các đầu nối.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 93

## Slide 94: Kiểm tra xem LNB đã được gắn chặt vào than chính anten Manpack.
LNB
Khi tháo LNB, hãy đảm bảo rằng vòng chống thấm chữ O được đặt trở lại trước khi gắn LNB.
Đảm bảo rằng cáp RF thật sự được xiết chặt và kiểm tra các hư hỏng trên đầu nối cáp RF.
Đảm bảo rằng không có rỉ sét trên các đầu nối.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 94

## Slide 95: Feed Kiểm tra thường xuyên feed 2-3 lần mỗi tháng
Đảm bảo rằng feed không có hư hỏng về vật lý.
Đặc biệt, nắp bảo vệ PTFE Feed horn không hỏng.
Page 95

## Slide 96: Bộ phản xạ Kiểm tra các vết nứt hoặc biến dạng trên bề mặt bộ phản xạ.
Đảm bảo rằng các chốt được kết nối chắc chắn.
Ngăn chặn sự hình thành rỉ sét tại các chốt và áp dụng bôi dầu mỡ thường xuyên.
Sự tích tụ bụi bẩn hoặc dầu mỡ sẽ được loại bỏ bằng cách sử dụng dung dịch nước nóng hoặc xà phòng
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 96

## Slide 97: Chương 9 – Xử lý vấn đề và khắc phục các sự cố cơ bản
BUC
Fault Indication | Possible Causes | Solution
LED is off | BUC is not on | Turn on the AC power source connected to the power supply unit.
 | Power supply unit is faulty | The external AC-DC PSU may be faulty. Please contact Agilis for further support.
 | Cables are loose | Hand-tighten all cable connections between the AC power source, the PSU and the BUC.
 | Power cables are faulty | Test the voltage at each end of the cables. Replace any faulty cables.
 | BUC is faulty | If none of the above causes test positive, the BUC may be faulty. Please contact Agilis for further support.
Fans are not working | Fan cable connector is loosely or not connected. | Check that the fan cable connector is properly connected.
 | Fans failure | Replace the fans. Please contact Agilis for further support.
 | Fan cable connector failure | Replace the fan cable connectors.
No RF output power | BUC is overheated | RF output is automatically disabled if the BUC is overheated. Allow the unit to cool to a safe operating temperature before enabling RF.
 | RF is disabled (“Off”) | Check the BUC settings using the M&C software and enable RF (“On”).
 | Internal modules failure | One or more of the internal modules, such as the power module, waveguide isolator, BUC driver and internal RF cables, have may have failed. Please contact Agilis for further support.
RF output power is low | Attenuation setting is too high | Check the attenuation setting using the M&C software and adjust accordingly.
 | Gain or power is insufficient to drive the booster modules. | BUC is faulty. Please contact Agilis for further support
 | Internal RF cable has high insertion loss | 

## Slide 98: LNB
Chỉ báo lỗi | Nguyên nhân có thể | Giải pháp
Không thu được tín hiệu | LNB lỗi | Kiểm tra cáp nối tới LNB nếu ở đó có một điện áp cung cấp. Vui lòng liên hệ với Agilis cho hỗ trợ thêm. Điện áp đúng và 22kHz tone được chọn là đảm bảo đúng băng LNB. Band 1 – 13VDC + No Tone 10.70 – 10.95GHz (LO 9.75GHz) Band 2 – 13VDC + 22kHz Tone 10.95 – 11.70GHz (LO 10.00GHz) Band 3 – 18VDC + No Tone 11.70 – 12.25GHz (LO 10.75GHz) Band 4 – 18VDC + 22kHz Tone 12.25 – 12.75GHz (LO 11.30GHz)

## Slide 99
Bộ phản xạ
Thay thế chốt mới nếu bị gỉ sét

## Slide 100: Feed
Nếu nắp bảo vệ PTFE Feed horn hỏng, thay thế bằng một nắp bảo vệ PTFE mới.
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Page 100

## Slide 101: Mặt phản xạ bị lung lay
Nới lỏng 4 vít lớn và nhấc phần thân trên khỏi thân dưới, kiểm tra mặt dưới của máy. Kiểm tra set screw và Lock Nut xem Lock Nut được siết chặt chưa. Nếu Lock Nut và set screw bị lỏng, vặn chặt chúng. Nhưng đừng siết chặt quá thì nó sẽ làm chuyển động của góc phương vị bị hạn chế.
Lock Nut
Set Screw
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 101

## Slide 102: Không thể siết chặt nút Azimuth Locking Knob
Nút khóa góc phương vị có thể rời ra khỏi vị trí hoặc tấm áp lực không bám được trên bề mặt. Bạn cần làm theo các bước dưới đây .
Nhấc nút khóa góc phương vị ra
Lock Nut
Set Screw
ST Electronics (Satcom & Sensor Systems)
Co-Confidential
Page 102

## Slide 103: Không thể siết chặt nút Azimuth Locking Knob
Nhấc nút khóa góc phương vị ra
Lock Nut
Set Screw

## Slide 104
Không thể xiết chặt nút Azimuth Locking Knob
Nhấc phần thân trên từ tấm cơ khí ra. Chú ý nhấc nó ra rất cẩn thận và tránh làm rơi các vòng bi .

## Slide 105: Không thể xiết chặt nút Azimuth Locking Knob
Ghép chính xác các tấm áp lực. Nó sẽ được đặt dọc theo rãnh của tấm cơ cấu truyền động.
Groove
Pressure Plate

## Slide 106
Không thể xiết chặt nút Azimuth Locking Knob
Ghép lại tất cả các điểm một lần nữa.

## Slide 107: Điều chỉnh đánh dấu góc ngẩng
Nếu điểm đánh dấu cho góc ngẩng không chính xác, điều này có thể được điều chỉnh bằng cách nới lỏng vít. Khi điểm đánh dấu đã được hiệu chỉnh lại góc chính xác, người dùng cần phải xiết chặt các vít.
Set Screw